## Slide 1
Lập Trình trên thiết bị di động
CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG
Trình bày: Nhóm 4 con mèo

## Slide 2
CÁC THÀNH VIÊN TRONG NHÓM
Lưu Gia Kiệt
Lý Như Anh
Trương Tuấn Vĩnh
Nguyễn Văn Thanh Bình

## Slide 3
Nội dung trình bày
1
2
3
4
5
Cảm biến chuyển động là gì?
Hệ trục X, Y, Z chuẩn
Cảm biến gia tốc
Kết hợp cảm biến và cách lập trình
Ứng dụng, hạn chế và kết luận

## Slide 4
Cảm biến chuyển động là gì?

## Slide 5
Khái niệm chính: Cảm biến chuyển động là nhóm cảm biến giúp thiết bị nhận biết những thay đổi của chính nó như gia tốc, độ nghiêng, rung lắc và tốc độ xoay.
Phân loại: Gồm cảm biến phần cứng (vật lý) và cảm biến tổng hợp (tạo từ thuật toán kết hợp nhiều nguồn).
Công dụng: Điều khiển ứng dụng bằng cử động, không chỉ chạm màn hình.
Cảm biến chuyển động là gì

## Slide 6
Các Cảm Biến Chuyển Động Phổ Biến
Accelerometer
Gia tốc 3 trục (bao gồm lực trọng trường g).
Gyroscope
Tốc độ góc xoay quanh 3 trục không gian.
Gravity Sensor
Ước lượng riêng thành phần trọng lực tác động.
Linear Acceleration
Gia tốc thực tế đã loại bỏ trọng lực.
Rotation Vector
Hướng xoay thiết bị dựa trên hợp nhất dữ liệu.
Step Detector & Counter
Phát hiện và đếm bước chân người dùng.

## Slide 7
Hệ trục X, Y, Z chuẩn

## Slide 8
Hệ Tọa Độ X – Y – Z Chuẩn
Hướng từ trái sang phải theo chiều ngang màn hình.
Hướng từ dưới lên trên theo chiều dọc màn hình.
Hướng vuông góc từ màn hình ra phía ngoài.
X
Trục X (Ngang)
Y
Trục Y (Dọc)
Z
Trục Z (Vuông góc)

## Slide 9
Cảm biến gia tốc

## Slide 10
Accelerometer (Gia Tốc Kế)
ĐẠI LƯỢNG ĐO
ax, ay, az
Đơn vị: (m/s)²
ẢNH HƯỞNG TRỌNG LỰC
g ≈ 9.81
Đứng yên vẫn ghi nhận trọng lực
ĐỘ LỚN TỔNG HỢP
√(ax² + ay² + az²)
Đánh giá chuyển động toàn phần

## Slide 11
Gyroscope và so sánh với Accelerometer
Gyroscope (con quay) đo tốc độ xoay của máy quanh 3 trục X, Y, Z.

## Slide 12
Kết hợp cảm biến và cách lập trình

## Slide 13
Đừng kết luận chỉ từ một con số của một cảm biến.
Kết hợp cảm biến
Accelerometer: biết máy có bị lắc hay va mạnh không.
Gyroscope: biết máy đang xoay thế nào.
Theo dõi theo thời gian: phân biệt một cú va nhất thời với cả một chuỗi hành động.
Cảm biến tổng hợp: cho biết hướng của máy ổn định hơn.

## Slide 14
Chuyển động vật lý
Cảm biến
Sự cảm biến
Ứng dụng
Phản hồi
Nhận dữ liệu cảm biến trên Android và Flutter
Android: ứng dụng đăng ký nhận dữ liệu, hệ điều hành gửi về liên tục.
Flutter: dùng thư viện sensors_plus, dữ liệu đến dưới dạng luồng (stream).

## Slide 15
ỨNG DỤNG, HẠN CHẾ VÀ KẾT LUẬN

## Slide 16
Ưu điểm, hạn chế và cách xử lý dữ liệu
Ưu điểm
  Phản hồi nhanh
  Có sẵn trên hầu hết điện thoại
  Điều khiển mà không cần chạm
Hạn chế và sai số
  Dữ liệu có nhiễu
  Một số máy thiếu cảm biến
  Lấy mẫu nhiều thì tốn tài nguyên
Cách xử lý
  Lọc bớt nhiễu
  Không dựa vào một ngưỡng duy nhất
  Kiểm tra máy có cảm biến trước khi dùng

## Slide 17
Kết luận
1. Cảm biến chuyển động giúp thiết bị di động hiểu đươc những biến đổi vật lý của chính nó.
2. Gia tốc kế đo chuyển động thẳng, con quay đo chuyển động xoay.
3. Dữ liệu cảm biến chỉ là đầu vào, cần xử lý thêm mới kết luận được.

## Slide 18
CẢM ƠN THẦY VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE